## Slide 1
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
01
SDR · ПАССИВНЫЙ МОНИТОРИНГ · WINDOWS
Pluto Scanner
От спектроанализатора до монитора эфира: реальный Pluto+, поиск новых контактов, свип 325 МГц – 3.8 ГГц и дрон-монитор 433 МГц – 5.8 ГГц.
PYTHON · PYSIDE6 · PYQTGRAPH · ADALM-PLUTO / PLUTO+
Notes: Титульный слайд. Pluto Scanner — desktop-приложение для исследования эфира на ADALM-PLUTO/Pluto+ и симуляторе.

## Slide 2
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ
Есть SDR. Нет удобного рабочего места
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
02
Что было нужно
• Спектр и водопад в реальном времени
• Прослушивание без перестройки LO
• Понимание, что было фоном, а что появилось
• Сохранение результатов в понятный JSON
• Запуск под Windows ярлыком, без терминала
• Пассивный мониторинг полос дроновых линков
Что приняли сразу
Pluto — это приёмник, не радар и не декодер протоколов.
Он показывает радиосигнал, но не может сам по себе назвать модель дрона, направление и дальность.
Поэтому приложение показывает измерения и гипотезы, а не «магический вердикт».
Цель: инструмент, который честно показывает то, что реально можно измерить одним или двумя SDR.
Notes: Проблема: SDR есть, рабочего места нет. Важно сразу обозначить границы: Pluto не радар и не декодер.

## Slide 3
ЧТО ЭТО СЕЙЧАС
Pluto Scanner сегодня
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
03
• Python + PySide6 + pyqtgraph
• Windows, ярлык без консоли
• ADALM-PLUTO / Pluto+ и симулятор
• Один или два SDR
• Три вкладки: Контакты, Сканер диапазона, Дрон-монитор
• JSON, IQ-фрагменты и карточка события
Интерфейс: спектр, водопад, VFO и вкладки рабочих режимов
Notes: Обзор текущего состояния: один desktop-инструмент, три режима, ярлык и JSON-логи.

## Slide 4
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Приём и анализ
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
04
Отображение
• Спектр в dBFS и водопад
• Адаптивная шумовая дорожка
• Метки детекций и VFO
VFO и звук
• Программный перенос по частоте
• Wobble — качание VFO
• AM / FM / SSB / CW, шумоподавитель
Контакты
• Стабильные ID
• Хиты и пропуски
• «Новый» / «известный»
• Мягкое удаление после пропадания
• Сохранение известных частот
Почему VFO в цифре
LO не перестраивается при движении VFO и качании.
Это позволяет слушать сигнал и не рвать захват.
Небольшая, но важная деталь для живого эфира.
Notes: Базовые функции: спектр, водопад, VFO, демодуляция, контакты.

## Slide 5
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
05
Notes: Эволюция: старый React/TS-архив → Python MVP → реальный Pluto → сканер → дрон-монитор → стабилизация.

## Slide 6
РЕАЛЬНЫЙ СВИП
325 МГц – 3.8 ГГц за один проход
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
06
• Шаг ~819 кГц при 1.024 MS/s
• Около 4240 шагов, 12–18 минут
• Живой график: текущий шаг + max-hold
• Прогресс, ETA, пропущенные шаги
• Сохранение фона и автосравнение
Скриншот: свип 433–436 МГц на симуляторе, 5 шагов, 35 пиков
Notes: Сканер: полный паспортный диапазон Pluto, живой график и JSON.

## Slide 7
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
07
Notes: Геометрия свипа: первый/последний центр, перекрытие, покрытие без дыр.

## Slide 8
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
08
Notes: Сравнение фонов: пики, max-hold, проверка совместимости и защита от ложных новых контактов.

## Slide 9
ДРОН-МОНИТОР
Быстрый обзор вместо полного свипа
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
09
• Полосы: 433 / 868 / 915 МГц
• 1.2–1.3 / 2.4 / 5.8 ГГц
• Широкие куски: 10.24 / 20.48 / 30.72 MS/s
• Живой спектр текущего куска
• Таблица событий и журнал JSON
• Тревога только после подтверждения
Скриншот: активный дрон-монитор на симуляторе, 2.4 ГГц
Notes: Дрон-монитор: не полный свип, а частые возвраты в интересные полосы; измеряем временную структуру.

## Slide 10
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
10
Notes: Конвейер: IQ → PSD+огибающая → признаки → класс → трекер → подтверждённая тревога.

## Slide 11
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
IQ-фрагмент и карточка события
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
11
• Двойной клик по событию открывает карточку
• Спектр и временная огибающая
• Хиты, SNR, ширина, скважность
• IQ-фрагмент ~20 мс в clips/*.cf32
• Экспорт: event.json, spectrum.csv, envelope.csv, clip.cf32
Notes: Доказательная база: IQ-фрагмент, спектр, огибающая и экспорт в отдельную папку. Это следующий шаг после детектора.

## Slide 12
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
12
Notes: Библиотека сигнатур: признаки события сопоставляются с локальной SQLite-базой; top-3 гипотезы со ссылками и причинами. Модель дрона — только через протокол, Remote ID или датасет.

## Slide 13
КЛАССЫ И ТРЕВОГИ
Классы — это гипотезы, а не приговор
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
13
Класс | Признаки | Тревога
FHSS | короткие узкие посылки, скважность, прыжки | да
TELEMETRY | редкие узкие посылки | да
VIDEO_ANALOG | непрерывный канал 3–10 МГц | да
VIDEO_DIGITAL | широкий канал 8–30 МГц | да
WIFI | 15–30 МГц, «плоский» спектр | нет
NARROW | узкий непрерывный носитель | нет
UNKNOWN | прочая активность | нет
Строгий режим
Кандидат — оранжевый. Тревога — красный, только после 3 попаданий и 70% уверенности. В таблице есть столбец «Хиты».
Честно
2.4 ГГц полон Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и камер. Большинство одиночных тревог — ложные. Для проверки нужен известный передатчик.
Notes: Классы и строгий режим тревог: кандидат и подтверждённая тревога — разные вещи.

## Slide 14
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
14
Notes: Полосы мониторинга: 433/868/915, 1.2–1.3, 2.4 и 5.8 ГГц. 5.8 зависит от конкретного Pluto+.

## Slide 15
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
15
Notes: Два Pluto+: 10.24 стабильно, 20.48 на обоих — риск; для реального 2× нужен Ethernet или разные контроллеры.

## Slide 16
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
16
Notes: Архитектура: один QThread на устройство, DSP/GUI в главном потоке, отдельные модули сканера и дрон-монитора.

## Slide 17
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
17
Notes: Качество: 64 теста, симулятор, реальные Pluto+, исправленные баги и живые измерения.

## Slide 18
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
18
Notes: Ограничения: что реально измеряет пассивный приёмник, а что требует другого железа — пеленг, дальность, Remote ID, декодирование.

## Slide 19
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
19
Notes: Roadmap: Ethernet, тестовый передатчик, Remote ID, пеленг, ML и упаковка.

## Slide 20
PLUTO SCANNER · КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
20
К ЧЕМУ ПРИШЛИ
Рабочий инструмент,
а не демо
Pluto Scanner закрывает путь: увидеть → измерить → сохранить → сравнить. Отдельный быстрый режим смотрит дроновые полосы и честно показывает кандидатов.
Один SDR — глаза в эфир. Два SDR — параллельные полосы и больше шансов не пропустить событие.
Notes: Итог: рабочий инструмент, который честно показывает измерения и ограничения, и имеет понятный путь развития.